- Aparaty telefoniczne

| Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj telefonu | Przewodowy |  |
| Funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego | Tak |  |
| Wyświetlacz LCD | Tak, min. 16 cyfrowy z dodatkową linią opisu funkcji |  |
| Rejestr nieodebranych połączeń | Tak, nie mniej niż 50 |  |
| Pamięć numerów telefonicznych wraz z opisem | Tak, nie mniej niż 50 |  |
| Przycisk "NAVI" | Tak |  |
| Impedancja głośników | 32 Ohm |  |
| Opisy na obudowie w języku polskim | Tak |  |
| Skrócone wybieranie numerów telefonicznych | Tak, co najmniej 10 |  |
| Możliwość blokady aparatu | Tak |  |
| Przycisk „POWTÓRZ” | Tak |  |
| Programowanie pauzy | Tak |  |
| Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru | Tak |  |
| Możliwość czasowego przełączenia na tonowy tryb wybierania numerów | Tak |  |
| Regulator głośności dzwonka | Trójpozycyjny |  |
| Regulacja | Kontrastu Głośności dzwonka Głośności w słuchawce |  |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 30 |  |

- Karty telefoniczne do centrali telefonicznej Panasonic 
KX-TDA 200

| Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- |
| Model karty | KX-TDA0174XJ |  |
| Rodzaj karty | Analogowa |  |
| Ilość portów | 16 |  |
| Model centrali | Panasonic KX-TDA 200 |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| Ilość | 2 |  |
| Dodatkowe akcesoria | Kable połączeniowe typu amphenol 25-parowe, długość 3m |  |

- Patch panel

| Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- |
| Ilość portów | 24 |  |
| Rodzaj przewodu | UTP |  |
| Kategoria przewodu | 5e lub 6 |  |
| Wysokość | 1U |  |
| Szerokość | 19” |  |
| Złącza | Dual Block (zgodny z IDC 110 i Krone) |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy