Parametry techniczne oferowanego urządzenia

Macierz dyskowa.

| Lp. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa/producent/ model | Podać |  |
| 2 | Obudowa | 2U Rack |  |
| 3 | Procesor | Quad Core 2.26GHz lub więcej, 8MB L3 Cache |  |
| 4 | Pamięć | 6GB DDR3 (RDIMM) z funkcją ECC lub więcej |  |
| 5 | Obsługiwane dyski | 12 x SFF/LFF SAS/SATA) z kieszeniami hot-plug |  |
| 6 | Pamięć Cache kontrolera RAID | Min. 512 MB pamięci BBWCP212 |  |
| 7 | Zasilacz | 750W, Hot Plug Redundant |  |
| 8 | Porty we/wy | USB x2 – przód USB x2 - tył VGA Serial Port PCIe slot 2 x Gigabit |  |
| 9 | Zarządzanie | Microsoft Storage Server 2008 R2 * |  |
|  | System operacyjny | Preinstalowany – oddzielne dyski (co najmniej RAID 1), licencja dopisana do serwera |  |
| 10 | Wilgotność otoczenia podczas pracy (zakres) | 10% ~ 90%, nie skondensowana |  |
| 11 | Temperatura otoczenia podczas pracy (zakres) | 10°C ~ 35°C |  |
| 12 | Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu eksploatacji |  |
|  | Funkcje macierzy |
| 13 | Kontroler macierzy RAID z obsługą trybów 0/1/1+0/5/5+0 6/6+0 | TAK |  |
| 14 | Obsługa urządzeń archiwizujących Tape/DAT | TAK |  |
| 15 | Dostęp do plików dla wielu użytkowników poprzez LAN / internet | TAK |  |
| 16 | Obsługa protokołów TCP/IP, Apple Talk, Mac Zone, SMB, NFS, CIFS | TAK |  |
| 17 | Zarządzanie przez przeglądarkę intenetową | TAK |  |
| 18 | Backup po stronie Klienta | TAK |  |
| 19 | Zarządzanie systemem z ograniczeniem do wielkości plików i całego wolumenu | TAK |  |
|  | Dyski |
| 20 | Ilość – 12 szt. | TAK |  |
| 21 | Format szerokości | 3,5” |  |
| 22 | Pojemność | 2TB |  |
| 23 | Interfejs | SATA/300 |  |
| 24 | NCQ | TAK |  |
| 25 | Obroty | 7200 obr./min. |  |

* ) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTM w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego poniżej jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

Uwaga!:

Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.