- Specyfikacja techniczna sprzętu biurowego: 2 drukarki kolorowe:

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punkty cząstkowe w ramach kryterium oceny ofert „Parametry techniczne” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa/producent/ model | Podać |  | Nie dotyczy |
| 2 | Rodzaj druku | Kolorowy |  | Nie dotyczy |
| 3 | Technologia druku | Laserowa/LED |  | Nie dotyczy |
| 4 | Format wydruku | A4 |  | Nie dotyczy |
| 5 | Prędkość drukowania | A4: 26 str./min (kolor), 30 str./min (czarno-białe) |  | Nie dotyczy |
| 6 | Rozdzielczość | 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi |  | Nie dotyczy |
| 7 | Normatywny nakład pracy | Do 5000 stron/miesiąc |  | Nie dotyczy |
| 8 | Maksymalny nakład pracy | 60 000 stron/miesiąc |  | Nie dotyczy |
| 9 | Gramatura papieru | Podajnik 1/2: 64-176 g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64-220 g/m2; Dupleks: 64-176 g/m2 |  | Nie dotyczy |
| 10 | Czas pierwszego wydruku | 8 sekund (kolor), 7,5 sekundy (mono) |  | Nie dotyczy |
| 11 | Czas rozgrzewania | Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii |  | Nie dotyczy |
| 12 | Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |  | Parametr minimalny +1 pkt Dodatkowa pamięć + 5 pkt. |
| 13 | Procesor | Min. 532 MHz |  | Nie dotyczy |
| 14 | Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet |  | Nie dotyczy |
| 15 | Języki druku | PCL6 (XL3.0 & PCL5c) emulacja PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) |  | Nie dotyczy |
| 16 | Podajniki papieru | Podajnik papieru na 250 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy |  | Nie dotyczy |
| 17 | Odbiornik papieru | 150 arkuszy |  | Nie dotyczy |
| 18 | Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |  | Nie dotyczy |
| 19 | Drukowanie dwustronne | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20 | Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows, Mac OS X w wersji 10.6 lub wyższej, UNIX LINUX |  | Nie dotyczy |
| 21 | Oryginalne materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 2 000 wydruków w kolorze i minimum 7 000 wydruków w czerni. Dodatkowo tonery na min. 5 000 wydruków w kolorze i 7 000 w czerni. |  | Nie dotyczy |
| 22 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy na urządzenie. |  | Parametr minimalny +1 pkt Każde dodatkowe 12 miesięcy + 2 pkt. |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy