Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis parametrów technicznych

Wymagania odnoszące się do dostawy i warunków gwarancji sprzętu komputerowego.

Załącznik  zawiera wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji.

Warunki ogólne:

- Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nie starsze niż jeden rok od daty dostarczenia.

- Urządzenie i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie elektronicznej i opcjonalnie papierowej.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wyspecyfikowane urządzenie może pochodzić od różnych producentów, o ile spełnią założenia minimalne przedstawione w poniższej tabeli i wykonawca zagwarantuje ich współpracę na poziomie nie gorszym niż w przypadku dostarczenia rozwiązań jednego producenta.

- Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ± 10%, 50 Hz.

- Wykonawca dostarczy komplet kabli przyłączeniowych do połączenia urządzenia do dostarczanej lub istniejącej infrastruktury sieciowej.

- Dostawca zainstaluje i dostosuje sprzęt serwerowy do pracy w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego.

Wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu zostały zebrane w tabelach poniżej opisanych następująco:

Lp. – Liczba porządkowa w ramach danego urządzenia / oprogramowania.

Nazwa komponentu (o ile dotyczy) – nazwa komponentu (elementu urządzenia), którego parametry minimalne Zamawiający opisuje.

Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) – informacja na temat szczegółowych wymagań minimalnych dla danego komponentu wchodzącego w skład danego urządzenia / oprogramowania.

Parametr oferowany – wypełnia wykonawca

1.	Serwer wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka (typ 1)	2

2.	Serwer bez systemu operacyjnego – 1 sztuka (typ 2)	7

- Serwer wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka – typ 1.

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19", max. 1U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2 | Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów co najmniej 4-10 rdzeniowych. Co najmniej 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa co najmniej 192 GB pamięci RAM w modułach 4GB/8GB/16GB/32GB. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowany jeden procesor minimum 10-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. 800 pkt. - Wynik liczony dla zestawienia z 2 procesorami. (podać nazwę oferowanego procesora) |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 lub DDR4 Registered w kościach o pojemności 16GB w trybie pełnej wydajności (tzw. Performance Mode). Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC. |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 5, 6, 10, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s. Obsługa dysków SAS, NL-SAS, SATA, SSD. |  |
| 6 | Dyski | Min 4 x 1000GB 3,5 cala NL-SAS 7.2k obrotów na minutę, umożliwiającym pracę w macierzy RAID5 (3+1 Spare) |  |
| 7 | Karta sieciowa | Minimum 4 porty 1Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe mogą zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana liczba wolnych slotów. |  |
| 8 | Sloty PCI | Minimum dwa sloty PCI Express x16 generacji 3 albo 1 slot PCI Express x16 oraz 1 slot PCI Express x8. W tym minimum jeden slot wolny. |  |
| 9 | CD-ROM/DVD | DVD-RW |  |
| 10 | Grafika, porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, dodatkowe złącze VGA z przodu obudowy. Minimalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 1280x1024 pikseli. Minimum 4 porty USB 2.0 w tym co najmniej 2 z przodu obudowy (porty nie mogą zostać́ osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232 |  |
| 11 | Zasilanie, chłodzenie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug (1+1) klasy Platinum, zapewniające poprawną pracę urządzenia określoną w zal. 4 do SIWZ. |  |
| 12 | Elementy redundantne | Redundantne zasilanie i chłodzenie typu Hot-Plug. |  |
| 13 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard *, nośnik instalacyjny DVD lub USB, licencja. |  |
| 14 | Zarządzanie | Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 14 | Inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne (przekazane w dniu dostawy). Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE lub równoważną. Sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. |  |
| 15 | Gwarancja, serwis, pomoc techniczna | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: Min. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. Za zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji + 1 pkt Za każdy dodatkowy rok gwarancji +10 pkt. (szczegóły, patrz rozdział XIX SIWZ) |  |
| 16 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |

*) system operacyjny zgodny z MS Windows wymagany jest w związku z koniecznością zainstalowania oprogramowania które działa w oparciu o w/w system.

## Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez  pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego w specyfikacji jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

## Serwer bez systemu operacyjnego – 1 sztuka – typ 2.

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19", max. 2U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2 | Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów co najmniej 4-18 rdzeniowych. Co najmniej 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa co najmniej 1,5 TB pamięci RAM w modułach 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowane co najmniej dwa procesory minimum 8-rdzeniowy w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 min. 630 pkt. (podać nazwy oferowanych procesorów) |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 320 GB pamięci RAM DDR4 Dual Rank, x8, Registered w kościach o pojemności 16GB w trybie pełnej wydajności (tzw. Performance Mode). Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC. |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 5, 6, 10, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s |  |
| 6 | Dyski | Min 10 x 4000GB 3,5 cala NL-SAS 7.2k obrotów na minutę, zabezpieczone mechanizmem RAID5 Obsługa dysków SAS, NL-SAS, SATA, SSD. Min 2 x 120 GB 2,5 cala SSD SATA do uruchamiania systemu wirtualizacji |  |
| 7 | Karta sieciowa | Minimum 8 portów 1Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe mogą zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana liczba wolnych slotów. |  |
| 8 | Sloty PCI | Minimum cztery sloty PCI Express x16 generacji 3. Minimum dwa sloty wolne. |  |
| 9 | CD-ROM/DVD | DVD-RW albo zewnętrzny napęd DVD-RW połączony za pomocą portu USB |  |
| 10 | Grafika, porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, dodatkowe złącze VGA z przodu obudowy. Minimalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 1280x1024 pikseli. Minimum 3 porty USB 2.0/3.0 w tym co najmniej 1 z przodu i 2 z tyłu obudowy (porty nie mogą zostać́ osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232 |  |
| 11 | Zasilanie, chłodzenie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug (1+1) klasy Platinum, zapewniające poprawną pracę urządzenia określoną w zal. 4 do SIWZ. |  |
| 12 | Elementy redundantne | Redundantne zasilanie i chłodzenie typu Hot-Plug. |  |
| 13 | Zarządzanie | Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 14 | Inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne (przekazane w dniu dostawy). Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE lub równoważną. Sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. |  |
| 15 | Gwarancja, serwis, pomoc techniczna | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: Min. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. Za zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji + 1 pkt Za każdy dodatkowy rok gwarancji +10 pkt. (szczegóły, patrz rozdział XIX SIWZ) |  |
| 16 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy