Opis parametrów technicznych

- 4 zasilacze awaryjne UPS do komputera PC (UPS biurkowy) wraz z modułem bateryjnym i okablowaniem.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych dla pakietu nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | Należy podać nazwę oraz model oferowanego urządzenia |  | Nie dotyczy |
|  | Moc pozorna | Min. 1600 VA |  | Nie dotyczy |
|  | Moc rzeczywista | Min. 960 Wat |  | Nie dotyczy |
|  | Typ obudowy | wolnostojący |  | Nie dotyczy |
|  | Architektura | Line Interactive |  | Nie dotyczy |
|  | IEC 10A | Co najmniej 4 szt. (minimum 3 gniazda chronione) |  | Nie dotyczy |
|  | USB lub RS-232 | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | Gniazdo zasilające | 1 szt. |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 150-290 V |  | Nie dotyczy |
|  | Zimny start | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Sinus podczas pracy na baterii | Sinusoida przybliżona |  | Nie dotyczy |
|  | Sygnalizacja działania | alarm dźwiękowy wyświetlacz LCD |  | Nie dotyczy |
|  | Wyposażenie | Kabel zasilający 2 x kabel wyjściowy IEC-C13/C14 kabel RS-232 lub USB (w zależności od portu w urządzeniu) instrukcja użytkownika |  | Nie dotyczy |
|  | Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie monitorujące zgodne z: Windows, Linux, Unix, Mac |  | Nie dotyczy |
|  | Gwarancja | 24 miesiące serwis producenta "door to door" |  | Dotyczy kryterium „Gwarancja – zasilacz awaryjny UPS” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji dla zasilacza awaryjnego UPS | Punkty „Z2” |
|  |  |  |  | 24 miesiące | 1 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 24 miesięcy | 10 pkt |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy