Opis parametrów technicznych

- 18 dysków twardych wraz z kieszenią do urządzeń DELL PowerEdge R730

  - Dysk Typ-1 – 17 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert dla pakietu nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność dysku | 1.8 TB |  | Nie dotyczy |
| 2 | Wymiary | 2,5” |  | Nie dotyczy |
| 3 | Typ dysku | magnetyczny |  | Nie dotyczy |
| 4 | Interfejs | SAS 12 Gb/s |  | Nie dotyczy |
| 5 | Prędkość obrotowa | 10 000 obr/min |  | Nie dotyczy |
| 6 | Typ obudowy | Hot-Plug |  | Nie dotyczy |
| 7 | Gwarancja | min. 3 lata (gwarancja producenta – wymagane oświadczenie albo zaświadczenie złożone przez producenta dysków potwierdzające oferowany okres gwarancji (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski) – patrz instrukcja rozdział X SIWZ) (dołączyć do oferty) |  | Dotyczy kryterium „Gwarancja – Dyski twarde typ 1” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z2” |
|  |  |  |  | 3 lata | 0 pkt |
|  |  |  |  | 4 lata | 5 pkt |
|  |  |  |  | 5 lat i więcej (w tym gwarancja dożywotnia) | 10 pkt |
| 8 | Warunki gwarancji | W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego. Czas naprawy usterki - do końca następnego dnia roboczego |  | Nie dotyczy |
| 9 | Producent, model | Należy podać model oraz producenta |  | Nie dotyczy |

  - Dysk Typ-2 – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert dla pakietu nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność dysku | 1.2 TB |  | Nie dotyczy |
| 2 | Wymiary | 2,5” |  | Nie dotyczy |
| 3 | Typ dysku | magnetyczny |  | Nie dotyczy |
| 4 | Interfejs | SAS 12 Gb/s |  | Nie dotyczy |
| 5 | Prędkość obrotowa | 10 000 obr/min |  | Nie dotyczy |
| 6 | Typ obudowy | Hot-Plug |  | Nie dotyczy |
| 7 | Gwarancja | min. 3 lata (gwarancja producenta – wymagane oświadczenie albo zaświadczenie złożone przez producenta dysków potwierdzające oferowany okres gwarancji (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski) – patrz instrukcja rozdział X SIWZ) (dołączyć do oferty) |  | Nie dotyczy |
| 8 | Warunki gwarancji | W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego. Czas naprawy usterki - do końca następnego dnia roboczego |  | Nie dotyczy |
| 9 | Producent, model | Należy podać model oraz producenta |  |  |

- Pamięć RAM – 10 kości/modułów

| Lp. | Atrybut | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) | Punktacja w ramach kryteriów oceny ofert dla pakietu nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna | 2400 MHz |  | Nie dotyczy |
| 2 | Typ | DDR4 |  | Nie dotyczy |
| 3 | Rodzaj | RDIMM |  | Nie dotyczy |
| 4 | Rank | Dual |  | Nie dotyczy |
| 5 | Pojemność modułów | 32 GB |  | Nie dotyczy |
| 6 | Gwarancja | min. 3 lata |  | Dotyczy kryterium „Gwarancja – pamięć RAM” |
|  |  |  |  | Parametr oceniany: zaoferowany okres gwarancji | Punkty „Z3” |
|  |  |  |  | 3 lata | 0 pkt |
|  |  |  |  | 4 lata | 5 pkt |
|  |  |  |  | 5 lat i więcej (w tym gwarancja dożywotnia) | 10 pkt |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane elementy są fabrycznie nowe, kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy